Checkliste 6 fach Trampolin Typ A

Sonderausstattung:

Nr.:

Baujahr:

Letzter Standort:

Einsatzzeit:

Lagerort:

| 8 Querstangen |
| --- |
|  | komplett | Zustand | Rost | Bez. Def. | neu/ersetzen |
| 4 Querstangen lang |  |  |  |  |  |
| 4 Querstangen kurz |  |  |  |  |  |
| 4 Querstangenmuffen |  |  |  |  |  |
| 4 Verbindungsmuffen |  |  |  |  |  |
| 16 Vertikalstangen |
| 1 Türstange normal / mit Handlaufsteckhülse |  |  |  |  |  |
| 1 Türstange Scharnier |  |  |  |  |  |
| 4 Eckstangen |  |  |  |  |  |
| 10 Durchlaufstangen |  |  |  |  |  |
| 2 Scharnierzapfen |  |  |  |  |  |
| 4 Eckmuffen |  |  |  |  |  |
| 12 Durchlaufmuffen |  |  |  |  |  |
| 4 Lampenhalterungen |  |  |  |  |  |
| Tür |
| 1 Türrahmen |  |  |  |  |  |
| 1 Maschendrahtzaun |  |  |  |  |  |
| 2 Scharnierhülsen |  |  |  |  |  |
| 1 Kette |  |  |  |  |  |
| 1 Schloß |  |  |  |  |  |
| 4. Rahmen |
| 4 U-Teile |  |  |  |  |  |
| 4 T-Teile |  |  |  |  |  |
| 6 Querteile innen |  |  |  |  |  |
| 18 Querteilzapfen |  |  |  |  |  |
| 6 Querteile außen |  |  |  |  |  |
| 5. Mittelgang |
| 9 Unterstützen |  |  |  |  |  |
| 2 Gangteile kurz |  |  |  |  |  |
| 1 Gangteil lang |  |  |  |  |  |
| 6.1. Treppe-Plattform |
| 2 Stufenteile |  |  |  |  |  |
| 2 Handläufe |  |  |  |  |  |
| 2 H Teile |  |  |  |  |  |
| 2 Querstützen |  |  |  |  |  |
| 1 Geländerbügel |  |  |  |  |  |
| 1 Plattform |  |  |  |  |  |
|  | komplett | Zustand | Rost | Def. ers. | neu/ersetzen |
| 6.2. Treppe-einfach |
| 1 Stufenteile |  |  |  |  |  |
| 1 Handläufe |  |  |  |  |  |
| 7. Füße |
| 16 Fußelemente |  |  |  |  |  |
| 8. Matten |
|  | Zustand | kleben | reinigen | Ösen erset. | Gummis | neu |
| 16 Vertikalmatten r( ) b( ) g( ) |  |  |  |  |  |  |
| 12 Quermatten r( ) b( ) g( ) |  |  |  |  |  |  |
| 4 Längstmatten innen r( ) b( ) g( ) |  |  |  |  |  |  |
| 4 Längstmatten außen r( ) b( ) g( ) |  |  |  |  |  |  |
| 9. Sprungtücher |
|  | Zustand Note 1-5 | Nähen St. | Sonst. | neu |
| 6 Sprungtücher | (1) (2) (3) (4) (5) (6) |  |  |  |
| 10. Außennetze (Netzt ist zusammengefaßt ja / nein) |
|  | Zustand | Aufarb. St | Sonst. | neu |
| 2 oben bl. gr. we. | (1) (2) |  |  |  |
| 2 unten bl. gr. we. | (1) (2) |  |  |  |
| 11. Federn |
|  | Zustand | komplett | Rost | Austausch | Sonst. | neu |
| 708 Federn (à34x17=108) |  |  |  |  |  |  |
| 12. Klein- u. Verbrauchsmaterial |
|  | bestellen | Anzahl | Sonst. | neu |
| 48 Fußschr./Muttern |  |  |  |  |
| 18 Gangschrauben |  |  |  |  |
| 16 Querstangenschr. |  |  |  |  |
| Beschilderung |  |  |  |  |
| Kabelbinder |  |  |  |  |
| Gummiband |  |  |  |  |
| Zinkspray |  |  |  |  |
| Schlösser |  |  |  |  |
| Plastikkettenteile |  |  |  |  |
| Kette |  |  |  |  |
| Plastikfolie |  |  |  |  |
| Steckhülsen |  |  |  |  |
| Zeltösen |  |  |  |  |
| Zaunzange |  |  |  |  |
| Zaunklammern |  |  |  |  |
| S Haken |  |  |  |  |
| Vulkankleber |  |  |  |  |
| Sonst. |  |  |  |  |